Суверенный Казахстан: 15-летний путь развития космической деятельности», Доклады Международной научной конференции, посвященной 70-летию академика У.М Султангазина, 4-6 октября 2006, Алматы, 2006, с.с.396-398

# АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ  АВАРИЙНОГО ГЕОСТАЦИОНАРНОГО СПУТНИКА «ЭКСПРЕСС  АМ - 11»  НА ОСНОВЕ КООРДИНАТНЫХ И ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

## А.В. Диденко, Л.А. Усольцева, ДГП «Астрофизический институт

## им. В.Г. Фесенкова» МОН РК, г. Алматы, РК

Анализ координатной и фотометрической информации, полученной  с 30 марта  по 29 апреля 2006 года,  позволяет сделать вывод, что если результатом аварии «Экспресс АМ-11»  и явилось столкновение,  то оно произошло не с КА «Радуга - 26» или  его фрагментами, а  с чем-то другим.  После 29 марта период обращения  спутника  вокруг Земли увеличился, и этот процесс происходил в течение всего периода наблюдений.

Согласно официальным сообщениям 29 марта в 02:41 ДМВ была зафиксирована авария на российском телекоммуникационном спутнике «Экспресс-АМ-11» (точка стояния 96.5°в.д.), [1]. «Экспресс АМ-11» входил в спутниковую группировку ФГУП «Космическая связь». Аппарат был создан в НПО ПМ имени М.Ф. Решетнева совместно с французской компанией Alcatel, запущен 27 апреля и введен в эксплуатацию 1 июля 2004 г. В день аварии эксплуатирующая организация со ссылкой на предварительное заключение предприятия-изготовителя сообщила следующее: «Телеметрическая информация свидетельствует о том, что в результате внезапного внешнего воздействия произошла мгновенная разгерметизация жидкостного контура системы терморегулирования, приведшая к резкому выбросу теплоносителя. Это привело к возникновению значительного возмущающего момента и, как следствие, потере ориентации и вращению космического аппарата. В пользу версии о столкновении с космическим мусором, помимо характера развития аварии, говорят следующие обстоятельства.  Наши баллистические расчеты показывают, что 28 марта в 02h UT, имело место опасное сближение «Экспресс АМ-11» со спутником «Радуга -26», запущенным 20 декабря 1990 г. (международный номер 90112А)», [2].

Для того чтобы выяснить возможные причины аварии и те последствия, к которым она привела, в период с 30 марта по 29 апреля 2006 года проведены координатные и фотометрические наблюдения  «Экспресс АМ-11» и «Радуги-26». Наблюдательный материал получен на двух наблюдательных пунктах: в Алматы и Приозерске, обработка и анализ информации  осуществлялись сотрудниками Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова ЦАФИ МОН РК.  При анализе использовалась также информация, имеющаяся в нашей базе данных (БД).

Спутник связи «Радуга-26» находился в  точке стояния 85° в.д.  до сентября 1993 г. После прекращения работы он не был переведен на орбиту захоронения, а остался в геостационарной зоне и перешел в разряд либрационных (тип L1) с периодом либрации  P = 781 суток и амплитудой A = 22°.1. На момент предполагаемого  столкновения «Экспресс АМ-11» и «Радуга-26» находились в критической зоне, составляющей 25 км.  Вероятность столкновения, вообще говоря,  ничтожно мала, и  её последствия должны были сказаться  на состоянии обоих спутников. Российскими специалистами было высказано предположение, что в феврале 2006 года орбита «Радуги-26» претерпела небольшие изменения  в связи с выбросом облака фрагментов.  Наши наблюдения этот факт не  подтверждают.  «Радуга - 26» сопровождается нами с 1992 года [3].   Отделение любых фрагментов от центрального тела КА в первую очередь должно привести к  изменению периода его вращения вокруг центра масс. Многократные определения данного периода по некоординатной информации до и после опасного сближения показывают его стабильность. В качестве примера  на рисунке 1 приведена кривая изменения блеска в красных лучах, наблюдения проводились 22 апреля 2006 г.,  т.е. почти через месяц после его вероятного столкновения с  «Экспрессом».  Форма кривой  блеска и период изменения блеска (Р1) практически  повторяют ранее полученные.

Рисунок 1  – Кривая  блеска  ГСС «Радуга-26».

Наблюдения 22.04.06, фильтр R,  фазовый угол 10,°49, Р1 = 47s.8.

«Экспресс АМ-11» находился в зоне контроля наших пунктов наблюдений с октября  2004 года, информация о нем имеется в нашей БД с этого момента.  Наблюдения показывают, что до момента аварии кривые блеска  КА были типичными для объектов этого типа. Спутник был стабилизирован вращением, период оборота вокруг Земли (РЗ) составлял 24h,000. Из наблюдений 2 апреля 2006 г. следует, что объект стал дрейфующим, Р3 = 24h12m16.1s, КА сохраняет  стабилизацию.  23 апреля Р3 = 24h13m56.3s, в течение всей ночи  наблюдались непериодические изменения блеска (рисунок 2). В последующие ночи подобные изменения блеска не зарегистрированы.

Рисунок 2  – Изменения блеска объекта «Экспресс АМ-11», зафиксированные   23.04.2006г. фильтр R,  фазовый угол  - 41,27°.

Координатные наблюдения показывают, что по возвращению «Экспресс АМ-11»   в зону видимости пункта наблюдений  период обращения вокруг Земли увеличился и составил 24h15m00.7s , при этом  наклон орбиты   увеличился  до 0,°17.

Таким образом, анализ имеющейся информации свидетельствует о том, что если столкновение и имело место, то оно произошло не с КА «Радуга - 26» или  его фрагментами. Очевидно, что процессы,  продолжающиеся на КА «Экспресса АМ-11»,  приводят к изменениям периода его обращения вокруг Земли и увеличению наклона орбиты.

Литература

- А. Копик, И. Лисов. Экспресс АМ-11 подбит космическим мусором? Новости космонавтики. 2006. № 5.

- www.spacenews.ru

- Диденко А.В., Демченко Б.И., Усольцева Л.А. и др. Зональный каталог геостационарных спутников. (Вып. 2),  Алматы, Гылым,  2000, 108 c.

THE EXAMINATION OF WRECKING GEOSTATIONARY SATELLITE «EKSPRESS AM-11» CONDITION BASED AT COORDINATE AND PHOTOMETICAL OBSERVATIONS

A.V. Didenko, L.A. Usoltseva